附件：

项目

响  应  文  件

承 包 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章）

年      月     日

## 一、法人授权委托书

本授权书声明：           公司授权本公司       （承包人授权代表姓名、职务）代表本公司参加      某项目发包活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理承包过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、签约等。承包人授权代表在发包过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。承包人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

承包人公章：

日     期：    年    月    日

## 二、响应一览表

| 项目名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 某编号 |
| 承包人全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应报价 （人民币） | 总价大写： |
|  | 总价小写： （元） |
| 备注 |  |

承包人公章：

日期：    年    月    日

三、六安市公安局视频会议调度室改造项目清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线性柱形音箱 | 1. 类型：8x3寸全频音柱； 2. 单元：3"铁氧体单元×8, 0.8"音圈； 3. 功率：持续200W，节目400W，峰值800W； 4. 连接特性：定阻； 5. 阻抗：8Ω； 6. 频率响应：160Hz- 20kHz（-10dB）； 7. 灵敏度：91dB； 8. 最大声压级：RMS114dB，Peak120dB 9. 指向角度：H110°×V20°； 10. 输入接口：1×Neutrik NL-4＋1×弹簧按压式接线口； 11. 吊挂系统：壁挂安装点×1； 12. 箱体材料：12mm中纤板/油性漆； | 4 | 只 |
| 2 | 专业功率放大器 | 技术参数： 额定功率：2×350W/8欧，2×550W/4欧；桥接：1×1100W/8欧； 频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）； 总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、350W)； 输入灵敏度：+4dB@(1.23V)； 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)； 信噪比：≥80dB； 阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500； 连接端子： 输入(CH1-2)：XLR输入连接器； 输出(CH1-2)：SPEAKON输出端； 电源:：AC电源； 显示灯： 电源显示灯：×1(绿色)； 输入显示灯：×2(黄色)； 峰值显示灯：×2(红色)； 保护回路动作显示灯：×1(红色)； 电源电压：AC110-120V、50/60Hz AC220-240V、50/60Hz(利用内部跳线切换)； 1/8 额定动作时消耗功率：110W； 使用环境的温度范围：0~50℃； 使用环境的湿度范围：90%RH以下； | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 功能特点： 8通道线路/麦克风输入，支持每一路独立幻象供电； 两路主输出，两路编组输出，两路AUX辅助输出； 内置100种DSP数字效果； 每麦克输入内置高品质前置放大器 每输入通道支持3段均衡调节； 两路AUX发送全部可切换到推子前或推子后 一路FX发送 标配USB音频播放接口 支持机架式安装 技术参数： 频率响应：20Hz－20KHz ；±0.5dB 总谐波失真和噪声：-30dBu input to mix, mic gain30dB，<0.007% 话筒输入等效输入噪声：MIC EIN@Max gain, 150 ohms source impedance -128dBu 母线噪声：Noise(20Hz－20KHz measurement bandwidth) 混音：mix@max ,faders down<－85dBu 通道之间串音： 通道哑音：>96dB 推子位置：>96dB 辅助发送端口：>86dB 输入和输出阻抗： 话筒输入：2.4KΩ 线路输入：100KΩ 立体声输入：100KΩ 输出：75Ω 输入和输出电平： 话筒最大输入：+17dBu 线路最大输入：+30dBu 立体声最大输入：+30dBu 最大混音输出：+20dBu 耳机最大输出：300mw/200Ω EQ（单声道）： HF（高频）：12KHz，±15dB MF（中频）：2.5KHz，±15dB LF（低频）：80Hz，±15dB 工作条件： 温度范围：－10℃～+30℃ 相对湿度：0%～80% 供电：AC110-220V；50/60Hz 电源消耗：<30W 外形尺寸：440W×415D×85H | 1 | 台 |
| 4 | 模拟双备份话筒 | 1.采用双话筒杆双咪芯双备份设计，幻象供电双系统； 2.★采用锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调； 3.★面板采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，具备防尘功能； 4.★咪杆装备20500个直径0.4mm高密度声干孔，且密度小于液体，在提高了信噪比的同时还能有效防止液体渗入； 5.★具备防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用； 6.★采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 7.★采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 8.装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 9.采用轻触式按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命； 10.★面板无明显孔位，具备防水防尘功能； 11.★全金属方柱型话筒杆，内置双振模拾音头； 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； 13.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； 14.话筒杆带有指示灯环，频率响应可达50Hz-20KHz接近CD音质效果； 15.用于增强拾音、会议、电视广播、专业录音等高质量要求的拾音应用； 16.内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流48V幻象供电工作； 17.具有内置高质量低频衰减电路，低阻抗的平衡音频输出。 | 1 | 只 |
| 5 | 电源时序器 | 1. 总功率6500W，前面板万能插头支持最大10A，后面板万能插支持最大13A。 2. 8个可控制万用插座电源，每个可单独控制。前面板有一路直通电源插座。 3. 最多可级联16台，智能RJ45级联方式，无需过多设置。 4. 支持电子密码锁，多种保护功能。 5. 电源模式有默认模式，自定义模式，全开放模式和反向模式在自定义电源通道开启模式时， 6. 每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。 7. 每通道开启或关闭时，可单独设置延时时间，最多可延时999秒。 8. 带RS232和485双向中控接口，完美控制系统所有参数，并可系统安全升级。 9. 蓝光160*32液晶人性化菜单，支持中英文操作。 10. 系统语言和LOGO可定制。 11. 支持免驱USB安全升级。 | 2 | 台 |
| 二、 | 视频显示系统 |  |  |
| 1 | 98寸液晶显示器 | 1.提供CCC认证，节能认证证书 2.整机屏幕需采用98英寸，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160 3.超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.整机采用Android 8.0系统，内置CPU性能≥双核A73+双核A53，内置GPU性能≥双核Mali G51，RAM≥3G，ROM≥32G（提供国家级第三方认证机构测试报告） 5.采用2.1声道，内置2*10W+15W扬声器（提供国家级第三方认证机构测试报告） 6.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4GHz/5GHz；可支持插拔（提供国家级第三方认证机构测试报告） 7.I/O接口:≥3路HDMI IN；≥6路 USB 2.0（侧置≥4路USB 2.0，前置≥2路USB 2.0）；≥1路VGA IN；≥1路AUDIO IN；≥1路AUDIO OUT；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45 8.无线投屏支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音 9.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备 10.无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 11.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告） 12.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接 13.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求（提供国家级第三方认证机构测试报告） 14.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 15.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 16.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 17.支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏（提供国家级第三方认证机构测试报告） 18.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 19.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌 20.内置信发系统，支持图片、视频、文字等内容任意方式组合播放（提供国家级第三方认证机构测试报告） 21.内置信息发布软件与整机为同一品牌 | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏器 | 配套无线传屏器 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器壁挂安装支架 | 98寸液晶显示器壁挂安装支架 | 1 | 副 |
| 4 | 高清会议摄像机 | 1、支持壁装、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，且支持图像自动翻转； 2、镜头采用不小于1/2.8' CMOS镜头； 3、支持1080P60、1080P30、720p60、720p30等高清信号输出； 4、支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°； 5、支持只通过网线即可实现图像、供电、控制传输，实现信号传输达到100m； 6、视频输出支持SDI、DVI、HDBaseT接口； 7、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制； 8、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°； 9、自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率； 10、支持保存不少于254个预置位； 11、支持ZigBee控制，支持360°控制，有遮挡物不影响； 12、支持反向控制，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试； | 1 | 台 |
| 5 | 图像拼接处理器 | 信号任意开窗、叠加、拉伸、缩放、画中画、漫游；支持LCD拼接，单屏最多开2个窗口，支持分辨率自定义输出、支持场景轮训、支持前面板触摸屏，网口、串口RS-232通讯控制，支持中控、IPAD控制。可实现分组功能，分别控制多组拼接屏，4路HDMI 输入；4路HDMI输出，2U机箱，标配一个单电源模块 | 1 | 台 |
| 6 | 2路HDMI音视频光端机 | 采用广播级、数字非压缩技术、无损伤、无延时，无故障时间大于10万小时，自动识别输入视频格式，接收机输出符合工业标准的视频图像，DC-DC 电源变换技术，有效抵御电源环境干扰，支持EDID学习，能够匹配多种显示设备，兼容HDMI1.3、DVI1.0标准；符合HDCP 1.2标准–高带宽数字内容保护技术，内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；所有元器件使用名厂元件，质量上乘，SMT表面贴装技术，FPGA超大规模集成电路设计，工业级标准，电路稳定可靠，传输2路单向HDMI视频，每路视频带本地环出一路，接收端每路双输出，2路单向独立3.5mm立体声音频，高清无压缩视频信号分辨率最高可达1920*1200@60HZ，单模单纤,FC口，距离20KM，1U机架式 | 1 | 对 |
| 三、 | 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 4寸筒灯 | 防眩LED会议室筒灯 色温：4000K 显色指数：Ra≥92 功率：12W 材质：铝合金 驱动：飞利浦 灯珠：欧司朗贴片 颜色：白色灯体+黑色散热器 安装：卡簧，嵌入式 重量：4寸0.25kg 输入电源：220V/50Hz 规格尺寸：4寸，140*50mm，开孔尺寸：110mm | 44 | 个 |
| 2 | 灯管 | 大功率无频闪LED会议室灯管 额定功率：30W 显色指数：Ra≥93 色温：4000K 光通量：2490LM 电压：AC100-240V 50/60Hz 安装方式：隐藏式+悬挂贴顶安装 功率因素：≥98% 频闪波动深度：频闪≤1% 颜色：珍珠白 外形：长方形 灯体重量：0.43kg 灯体尺寸：L1000×W30×H20mm 照度：726LUX/1M，211LUX/2M，110LUX/3M | 20 | 根 |
| 3 | 软膜 | A级灯膜，透光率≥85 | 4 | ㎡ |
| 四、 | 线材辅材及安装调试 |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 前门钢化玻璃后门钣金门 19英寸标准 600*600*1166mm | 1 | 台 |
| 2 | 线材辅材 | 含光纤、视频线、电源线、音箱线、话筒线以及相关接插件等。 | 1 | 批 |
| 3 | 安装调试 | 含设备运输、搬运、布管穿线、设备安装调试等。 | 1 | 项 |

备注：

- 安装调试时间要求：合同签字生效后 30 日内完成项目的施工、安装调试，并交付采购人验收、使用。

- 质保期：3年；

4、报价已经包含满足项目使用需求的相关正版软件、数据接口、检测、培训及项目实施、售后服务、保险、税费等费用,投标单位自行报价，中标后不予调整。

承包人公章：

日     期：    年    月    日

四、响应情况

| 按发包公告规定填写 | 按承包人所报内容填写 |
| --- | --- |
| 技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 资信及报价部分响应 |
| 序号 | 内容 | 发包要求 | 承包人承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 交货期及安装调试期响应 |  |  |  |
| 3 | 质保期响应 |  |  |  |
| 4 | 付款响应 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

承包人公章：

日    期：      年    月    日

备注：

1、提供的货物满足发包需求；交货期及安装调试期、质保期等均应响应发包公告要求。

2、承包人所报产品如与发包公告要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

五、企业营业执照、授权委托书、类似业绩等

六、承包人认为需要提供其他资料